## Slide 1: 20220616
PE Controller

## Slide 2: Pes framework

## Slide 3: PEs Datapath
PE(0,0)
PE(1,0)
PE(2,0)
PE(3,0)
PE(0,1)
PE(1,1)
PE(2,1)
PE(3,1)
PE(0,2)
PE(1,2)
PE(2,2)
PE(3,2)
PE(0,3)
PE(1,3)
PE(2,3)
PE(3,3)
Weight
Input
Output
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

## Slide 4: PEs Datapath (Weight)
PE(0,0)
PE(1,0)
PE(2,0)
PE(3,0)
PE(0,1)
PE(1,1)
PE(2,1)
PE(3,1)
PE(0,2)
PE(1,2)
PE(2,2)
PE(3,2)
PE(0,3)
PE(1,3)
PE(2,3)
PE(3,3)
Weight
Input
Output

## Slide 5: PEs Datapath(Input)
Weight
Input
Output
PE(0,0)
PE(1,0)
PE(2,0)
PE(3,0)
PE(0,1)
PE(1,1)
PE(2,1)
PE(3,1)
PE(0,2)
PE(1,2)
PE(2,2)
PE(3,2)
PE(0,3)
PE(1,3)
PE(2,3)
PE(3,3)
0
1
0
1
0
1

## Slide 6: PEs Datapath(Output)
Weight
Input
Output
PE(0,0)
PE(1,0)
PE(2,0)
PE(3,0)
PE(0,1)
PE(1,1)
PE(2,1)
PE(3,1)
PE(0,2)
PE(1,2)
PE(2,2)
PE(3,2)
PE(0,3)
PE(1,3)
PE(2,3)
PE(3,3)
0
1
0
1
0
1
0
1

## Slide 7: Pe Control signals

## Slide 8: PE Control Signals (Receiving)
(假設 PE 負責傳送一種 Data)
DataInValid: 前個 PE 是否準備好傳送資料？
DataInRdy: 自己是否準備好接收資料？
PE
DataIn
DataOut
DataInValid
DataInRdy
DataOutValid
DataOutRdy

## Slide 9: PE Control Signals (Receiving)
(假設 PE 負責傳送一種 Data)
DataInValid: 前個 PE 是否準備好傳送資料？
DataInRdy: 自己是否準備好接收資料？
PE
DataIn
DataOut
DataInValid
DataInRdy
DataOutValid
DataOutRdy
前個 PE 是否準備好傳送資料？(x)
自己是否準備好接收資料？(x)
=> 接收資料失敗

## Slide 10: PE Control Signals (Receiving)
(假設 PE 負責傳送一種 Data)
DataInValid: 前個 PE 是否準備好傳送資料？
DataInRdy: 自己是否準備好接收資料？
PE
DataIn
DataOut
DataInValid
DataInRdy
DataOutValid
DataOutRdy
前個 PE 是否準備好傳送資料？(v)
自己是否準備好接收資料？(x)
=> 接收資料失敗

## Slide 11: PE Control Signals (Receiving)
(假設 PE 負責傳送一種 Data)
DataInValid: 前個 PE 是否準備好傳送資料？
DataInRdy: 自己是否準備好接收資料？
PE
DataIn
DataOut
DataInValid
DataInRdy
DataOutValid
DataOutRdy
前個 PE 是否準備好傳送資料？(x)
自己是否準備好接收資料？(v)
=> 接收資料失敗

## Slide 12: PE Control Signals (Receiving)
(假設 PE 負責傳送一種 Data)
DataInValid: 前個 PE 是否準備好傳送資料？
DataInRdy: 自己是否準備好接收資料？
PE
DataIn
DataOut
DataInValid
DataInRdy
DataOutValid
DataOutRdy
前個 PE 是否準備好傳送資料？(v)
自己是否準備好接收資料？(v)
=> 接收資料成功

## Slide 13: PE Control Signals (Sending)
(假設 PE 負責傳送一種 Data)
DataOutValid: 自己是否準備好傳送資料？
DataOutRdy: 下個 PE 是否準備好接收資料？
PE
DataIn
DataOut
DataInValid
DataInRdy
DataOutValid
DataOutRdy

## Slide 14: PE Control Signals (Sending)
(假設 PE 負責傳送一種 Data)
DataOutValid: 自己是否準備好傳送資料？
DataOutRdy: 下個 PE 是否準備好接收資料？
PE
DataIn
DataOut
DataInValid
DataInRdy
DataOutValid
DataOutRdy
自己是否準備好傳送資料？(x)
下個 PE 是否準備好接收資料？(x)
=> 傳送資料失敗

## Slide 15: PE Control Signals (Sending)
(假設 PE 負責傳送一種 Data)
DataOutValid: 自己是否準備好傳送資料？
DataOutRdy: 下個 PE 是否準備好接收資料？
PE
DataIn
DataOut
DataInValid
DataInRdy
DataOutValid
DataOutRdy
自己是否準備好傳送資料？(v)
下個 PE 是否準備好接收資料？(x)
=> 傳送資料失敗

## Slide 16: PE Control Signals (Sending)
(假設 PE 負責傳送一種 Data)
DataOutValid: 自己是否準備好傳送資料？
DataOutRdy: 下個 PE 是否準備好接收資料？
PE
DataIn
DataOut
DataInValid
DataInRdy
DataOutValid
DataOutRdy
自己是否準備好傳送資料？(x)
下個 PE 是否準備好接收資料？(v)
=> 傳送資料失敗

## Slide 17: PE Control Signals (Sending)
(假設 PE 負責傳送一種 Data)
DataOutValid: 自己是否準備好傳送資料？
DataOutRdy: 下個 PE 是否準備好接收資料？
PE
DataIn
DataOut
DataInValid
DataInRdy
DataOutValid
DataOutRdy
自己是否準備好傳送資料？(v)
下個 PE 是否準備好接收資料？(v)
=> 傳送資料成功

## Slide 18: PE Interface
Weight
Input
Output

## Slide 19: Pe Components

## Slide 20
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | ReadyM
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | Data | Valid
0 | x | 0
1 | x | 0
2 | x | 0
3 | x | 0
MAC
Data1
Data2
DataOut
W_HPP
I_HPP
HPM
W_TP
I_TP
O_TP
W_DataIn
I_DataIn
O_DataIn
W_DataOut1
I_DataOut1
O_DataOut2
W_DataOut2
Data3
O_DataOut
I_DataOut2

## Slide 21
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | ReadyM
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | Data | Valid
0 | x | 0
1 | x | 0
2 | x | 0
3 | x | 0
MAC
Data1
Data2
DataOut
W_HPP
I_HPP
HPM
W_TP
I_TP
O_TP
W_DataIn
I_DataIn
O_DataIn
W_DataOut1
I_DataOut1
O_DataOut2
W_DataOut2
Data3
Input FIFO Buffer
Weight FIFO Buffer
Output FIFO Buffer
O_DataOut
I_DataOut2

## Slide 22
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | ReadyM
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | Data | Valid
0 | x | 0
1 | x | 0
2 | x | 0
3 | x | 0
MAC
Data1
Data2
DataOut
W_HPP
I_HPP
HPM
W_TP
I_TP
O_TP
W_DataIn
I_DataIn
O_DataIn
W_DataOut1
I_DataOut1
O_DataOut2
W_DataOut2
Data3
Input Valid bit: Indicate whether the data in Input reg i is valid.
Weight Valid bit: Indicate whether the data in Weight reg i is valid.
Output Valid bit: Indicate whether the data in Output reg i is valid.
O_DataOut
I_DataOut2

## Slide 23
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | ReadyM
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | Data | Valid
0 | x | 0
1 | x | 0
2 | x | 0
3 | x | 0
MAC
Data1
Data2
DataOut
W_HPP
I_HPP
HPM
W_TP
I_TP
O_TP
W_DataIn
I_DataIn
O_DataIn
W_DataOut1
I_DataOut1
O_DataOut2
W_DataOut2
Data3
Input Ready PE bit:
Indicate whether the data in Input reg i is ready for sending to next PE.
Weight Ready PE bit:
Indicate whether the data in Weight reg i is ready for sending to next PE.
O_DataOut
I_DataOut2

## Slide 24
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | ReadyM
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | Data | Valid
0 | x | 0
1 | x | 0
2 | x | 0
3 | x | 0
MAC
Data1
Data2
DataOut
W_HPP
I_HPP
HPM
W_TP
I_TP
O_TP
W_DataIn
I_DataIn
O_DataIn
W_DataOut1
I_DataOut1
O_DataOut2
W_DataOut2
Data3
Multiply and Accmulate Pipeline Unit:
Receive Data from Weight, Input and Output Buffer,
then do Weight*Input+Output
O_DataOut

## Slide 25
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | ReadyM
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | Data | Valid
0 | x | 0
1 | x | 0
2 | x | 0
3 | x | 0
MAC
Data1
Data2
DataOut
W_HPP
I_HPP
HPM
W_TP
I_TP
O_TP
W_DataIn
I_DataIn
O_DataIn
W_DataOut1
I_DataOut1
O_DataOut2
W_DataOut2
Data3
Weight Tail Pointer: Indicate writing address of Weight buffer.
Input Tail Pointer: Indicate writing address of Input buffer.
Output Tail Pointer: Indicate writing address of Output buffer.
O_DataOut
I_DataOut2

## Slide 26
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | ReadyM
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | Data | Valid
0 | x | 0
1 | x | 0
2 | x | 0
3 | x | 0
MAC
Data1
Data2
DataOut
W_HPP
I_HPP
HPM
W_TP
I_TP
O_TP
W_DataIn
I_DataIn
O_DataIn
W_DataOut1
I_DataOut1
O_DataOut2
W_DataOut2
Data3
Weight Head Pointer to next PE:
Indicate reading address of Weight buffer (to next PE).
Input Head Pointer to Next PE:
Indicate reading address of Input buffer (to next PE).
O_DataOut
I_DataOut2

## Slide 27
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | ReadyM
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | Data | Valid
0 | x | 0
1 | x | 0
2 | x | 0
3 | x | 0
MAC
Data1
Data2
DataOut
W_HPP
I_HPP
HPM
W_TP
I_TP
O_TP
W_DataIn
I_DataIn
O_DataIn
W_DataOut1
I_DataOut1
O_DataOut2
W_DataOut2
Data3
Head Pointer MAC:
Indicate reading address of Weight, Input and Output buffer (to MAC Unit).
O_DataOut
I_DataOut2

## Slide 28
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | ReadyM
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | Data | Valid
0 | x | 0
1 | x | 0
2 | x | 0
3 | x | 0
MAC
Data1
Data2
DataOut
W_HPP
I_HPP
HPM
W_TP
I_TP
O_TP
W_DataIn
I_DataIn
O_DataIn
W_DataOut1
I_DataOut1
O_DataOut2
W_DataOut2
Data3
Ready M:
Indicate whether Weight, Input and Output data
needed are all ready.
O_DataOut
I_DataOut2

## Slide 29: rEADYp
Ready for next PE

## Slide 30
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | ReadyM
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | Data | Valid
0 | x | 0
1 | x | 0
2 | x | 0
3 | x | 0
MAC
Data1
Data2
DataOut
W_HPP
I_HPP
HPM
W_TP
I_TP
O_TP
W_DataIn
I_DataIn
O_DataIn
W_DataOut1
I_DataOut1
O_DataOut2
W_DataOut2
Data3
Input Ready PE bit:
Indicate whether the data in Input reg i is ready for sending to next PE.
Weight Ready PE bit:
Indicate whether the data in Weight reg i is ready for sending to next PE.
O_DataOut
I_DataOut2

## Slide 31: 判斷 Weight, Input Buffer 可以讀出哪些 Data 給下個 PE
1.根據各自的 TP 和 HPP 判斷哪些 Data 可以送給下個 PE
1.1 TP 和 HPP 相等時，根據 ChaseP 決定 ReadyP 的值
2.1 否則，從 HPP 開始數到 TP-1 都是 ReadyP 為 1 的範圍
2. 利用各自的 ReadyP 做記號
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
W_HPP
I_HPP
W_TP
I_TP
I_DataIn
W_DataIn
W_DataOut1
I_DataOut1
TP: Tail Pointer
HPP: Head Pointer PE
*為了區別出兩種 Pointer 相等的狀況
ChaseP = 0 表示是 HPP 追上 TP or 其他狀況
ChaseP = 1 表示是 TP 追上 HPP

## Slide 32: ReadyP
ChaseP = 0
ChaseP = 1
ChaseP | TP | HPP | ReadyP[3] | ReadyP[2] | ReadyP[1] | ReadyP[0]
0/1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1
0/1 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1
0/1 | 2 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1
0/1 | 3 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1
TP(Tail Pointer)
HPP(Head Pointer Next PE)
TP = 0, HPP = 0
TP = 1, HPP = 1
Initial
ChaseP = 0
ChaseP = 1
TP = 2, HPP = 2
TP = 3, HPP = 3
ChaseP = 0
ChaseP = 1
ChaseP = 0
ChaseP = 1
1. TP 和 HPP 相等時，根據 ChaseP 決定 ReadyP 的值
2. 否則，從 HPP 開始數到 TP-1 都是 ReadyP 為 1 的範圍

## Slide 33: ReadyP
ChaseP | TP | HPP | ReadyP[3] | ReadyP[2] | ReadyP[1] | ReadyP[0]
x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
x | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1
x | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1
x | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
TP(Tail Pointer)
HPP(Head Pointer Next PE)
TP = 0, HPP = 1
TP = 1, HPP = 2
TP = 2, HPP = 3
TP = 3, HPP = 0
1. TP 和 HPP 相等時，根據 ChaseP 決定 ReadyP 的值
2. 否則，從 HPP 開始數到 TP-1 都是 ReadyP 為 1 的範圍

## Slide 34: ReadyP
ChaseP | TP | HPP | ReadyP[3] | ReadyP[2] | ReadyP[1] | ReadyP[0]
x | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
x | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1
x | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
x | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
TP(Tail Pointer)
HPP(Head Pointer Next PE)
TP = 0, HPP = 2
TP = 1, HPP = 3
TP = 2, HPP = 0
TP = 3, HPP = 1
1. TP 和 HPP 相等時，根據 ChaseP 決定 ReadyP 的值
2. 否則，從 HPP 開始數到 TP-1 都是 ReadyP 為 1 的範圍

## Slide 35: ReadyP
ChaseP | TP | HPP | ReadyP[3] | ReadyP[2] | ReadyP[1] | ReadyP[0]
x | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
x | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
x | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
TP(Tail Pointer)
HPP(Head Pointer Next PE)
TP = 0, HPP = 3
TP = 1, HPP = 0
TP = 2, HPP = 1
TP = 3, HPP = 2
1. TP 和 HPP 相等時，根據 ChaseP 決定 ReadyP 的值
2. 否則，從 HPP 開始數到 TP-1 都是 ReadyP 為 1 的範圍

## Slide 36: Rule(x)
1. TP 和 HPP 相等時，根據 ChaseP 決定 ReadyP 的值
2. 否則，從 HPP 開始數到 TP-1 都是 ReadyP 為 1 的範圍
2.1. 用 ??? 判斷 Pattern
2.2. 並根據 TP 去判斷要 Rotate Shift Left 幾格
TP = 0, HPP = 1
TP = 0, HPP = 2
TP = 0, HPP = 3
ChaseP = 0
ChaseP = 1
Distance = 0
Distance = 1
Distance = 2
Distance = 3
TP = 0, HPP = 0
Case(???(HPP,TP))
0: ReadyP = ChaseP ? 1111:0000;
1: ReadyP = 0111 << TP;
2: ReadyP = 0011 << TP;
3: ReadyP = 0001 << TP;

## Slide 37: Rule
如何判斷 Pattern?
TP 一定會跑在 HPP 前頭
除非 TP 已經跑到下一圈了 (灰色範圍)
所以應該有個 Reg 去紀錄 TP 是不是在下一圈
  3.1 RoundP = 0 表示 TP 在 HPP 的同一圈
  3.2 RoundP = 1 表示 TP 在 HPP 的下一圈
利用 Pseudo Distance 推出 Pattern
  4.1 Pseudo TP = RoundP ? TP+4 : TP
  4.2 Pseudo Distance = Pseudo TP - HPP
TP = 0, HPP = 1
TP(Tail Pointer) Producer
HPP(Head Pointer Next PE)
Consumer
TP = 1, HPP = 0
Pseudo Distance = 2 - 1 = 1
3.1.
3.2.
所以也不需要 ChaseP 了，用 RoundP 即可知道是誰追上誰
RoundP
RoundP
= 0
= 1
Pseudo Distance = ( 4 + 0 ) - 1 = 3

## Slide 38: Rule
計算 Pseudo TP
計算 Pseudo TP 和 HPP 的 Pseudo Distance
利用 Pseudo Distance 判斷 Pattern
  3.1 如果 Distance 為 0 或 4 ，則直接指定給 ReadyP
  3.2 如果為其他，則根據 HPP Rotate Shift Left 後指定給 ReadyP
Pseudo Distance = 0
Pseudo Distance = 1
Pseudo Distance = 2
TP = 0, HPP = 0, RoundP = 0
TP(Tail Pointer)
HPP(Head Pointer Next PE)
TP = 0, HPP = 3, RoundP = 1
TP = 0, HPP = 2, RoundP = 1
  Pseudo TP = RoundP ? TP+4 : TP;
Pseudo Distance = Pseudo TP – HPP;
Case(Pseudo Distance)
0: ReadyP = 0000;
1: ReadyP = 0001 << HPP;
2: ReadyP = 0011 << HPP;
3: ReadyP = 0111 << HPP;
4: ReadyP = 1111;

## Slide 39: ReadyP
TP(Tail Pointer)
HPP(Head Pointer Next PE)
TP = 0, HPP = 0
TP = 1, HPP = 1
TP = 2, HPP = 2
TP = 3, HPP = 3
Pseudo Distance = 0
Pseudo TP = 0
Pseudo Distance = 0 - 0 = 0
Pseudo TP = 1
Pseudo Distance = 1 – 1 = 0
Pseudo TP = 2
Pseudo Distance = 2 – 2 = 0
Pseudo TP = 3
Pseudo Distance = 3 - 3 = 0
RoundP = 0
RoundP = 0
RoundP = 0
RoundP = 0
Pattern = 0000
Pattern = 0000
Pattern = 0000
Pattern = 0000
  Pseudo TP = RoundP ? TP+4 : TP;
Pseudo Distance = Pseudo TP – HPP;
Case(Pseudo Distance)
0: ReadyP = 0000;
1: ReadyP = 0001 << HPP;
2: ReadyP = 0011 << HPP;
3: ReadyP = 0111 << HPP;
4: ReadyP = 1111;

## Slide 40: ReadyP
TP(Tail Pointer)
HPP(Head Pointer Next PE)
TP = 1, HPP = 0
TP = 2, HPP = 1
TP = 3, HPP = 2
TP = 0, HPP = 3
Pseudo Distance = 1
Pseudo TP = 1
Pseudo Distance = 1 - 0 = 1
Pseudo TP = 2
Pseudo Distance = 2 – 1 = 1
Pseudo TP = 3
Pseudo Distance = 3 – 2 = 1
Pseudo TP = 0 + 4 = 4
Pseudo Distance = 4 - 3 = 1
RoundP = 0
RoundP = 0
RoundP = 0
RoundP = 1
Pattern = 0001
Pattern = 0010
Pattern = 0100
Pattern = 1000
  Pseudo TP = RoundP ? TP+4 : TP;
Pseudo Distance = Pseudo TP – HPP;
Case(Pseudo Distance)
0: ReadyP = 0000;
1: ReadyP = 0001 << HPP;
2: ReadyP = 0011 << HPP;
3: ReadyP = 0111 << HPP;
4: ReadyP = 1111;
shift left
shift left
shift left

## Slide 41: ReadyP
TP(Tail Pointer)
HPP(Head Pointer Next PE)
TP = 2, HPP = 0
TP = 3, HPP = 1
TP = 0, HPP = 2
TP = 1, HPP = 3
Pseudo Distance = 2
Pseudo TP = 2
Pseudo Distance = 2 - 0 = 2
Pseudo TP = 3
Pseudo Distance = 3 – 1 = 2
Pseudo TP = 0 + 4 = 4
Pseudo Distance = 4 – 2 = 2
Pseudo TP = 1 + 4 = 5
Pseudo Distance = 5 - 3 = 2
RoundP = 0
RoundP = 0
RoundP = 1
RoundP = 1
Pattern = 0011
Pattern = 0110
Pattern = 1100
Pattern = 1001
  Pseudo TP = RoundP ? TP+4 : TP;
Pseudo Distance = Pseudo TP – HPP;
Case(Pseudo Distance)
0: ReadyP = 0000;
1: ReadyP = 0001 << HPP;
2: ReadyP = 0011 << HPP;
3: ReadyP = 0111 << HPP;
4: ReadyP = 1111;
shift left
shift left
shift left

## Slide 42: ReadyP
TP(Tail Pointer)
HPP(Head Pointer Next PE)
TP = 3, HPP = 0
TP = 0, HPP = 1
TP = 1, HPP = 2
TP = 2, HPP = 3
Pseudo Distance = 3
Pseudo TP = 3
Pseudo Distance = 3 - 0 = 3
Pseudo TP = 0 + 4 = 4
Pseudo Distance = 4 – 1 = 3
Pseudo TP = 1 + 4 = 5
Pseudo Distance = 5 – 2 = 3
Pseudo TP = 2 + 4 = 6
Pseudo Distance = 6 - 3 = 3
RoundP = 0
RoundP = 1
RoundP = 1
RoundP = 1
Pattern = 0111
Pattern = 1110
Pattern = 1101
Pattern = 1011
  Pseudo TP = RoundP ? TP+4 : TP;
Pseudo Distance = Pseudo TP – HPP;
Case(Pseudo Distance)
0: ReadyP = 0000;
1: ReadyP = 0001 << HPP;
2: ReadyP = 0011 << HPP;
3: ReadyP = 0111 << HPP;
4: ReadyP = 1111;
shift left
shift left
shift left

## Slide 43: ReadyP
TP(Tail Pointer)
HPP(Head Pointer Next PE)
TP = 0, HPP = 0
TP = 1, HPP = 1
TP = 2, HPP = 2
TP = 3, HPP = 3
Pseudo Distance = 4
Pseudo TP = 0 + 4 =4
Pseudo Distance = 4 - 0 = 4
Pseudo TP = 1 + 4 = 5
Pseudo Distance = 5 – 1 = 4
Pseudo TP = 2 + 4 = 6
Pseudo Distance = 6 – 2 = 4
Pseudo TP = 3 + 4 = 7
Pseudo Distance = 7 - 3 = 4
RoundP = 1
RoundP = 1
RoundP = 1
RoundP = 1
Pattern = 1111
Pattern = 1111
Pattern = 1111
Pattern = 1111
  Pseudo TP = RoundP ? TP+4 : TP;
Pseudo Distance = Pseudo TP – HPP;
Case(Pseudo Distance)
0: ReadyP = 0000;
1: ReadyP = 0001 << HPP;
2: ReadyP = 0011 << HPP;
3: ReadyP = 0111 << HPP;
4: ReadyP = 1111;

## Slide 44: rOUNDp
Round PE Reg bit

## Slide 45: RoundP Reg
  紀錄 TP 是不是在下一圈 (宣告此 Reg 為 RoundP，預設為 0)
  3.1 如果 TP 跑到終點後回到原點則設為 1
  3.2 否則，如果 HPP 跑到終點後回到原點則設為 0
  3.3 其他則保持原狀
Reg RoundP;
If(TP == 3 && Rec_Handshaking)
RoundP <= 1;
else if(HPP == 3 && Send_Handshaking)
RoundP <= 0;
else
RoundP <= RoundP;

## Slide 46: RoundP Reg
  紀錄 TP 是不是在下一圈 (宣告此 Reg 為 RoundP，預設為 0)
  3.1 如果 TP 跑到終點後回到原點則設為 1
  3.2 否則，如果 HPP 跑到終點後回到原點則設為 0
  3.3 其他則保持原狀
Reg RoundP;
If(TP == 3 && Rec_Handshaking)
RoundP <= 1;
else if(HPP == 3 && Send_Handshaking)
RoundP <= 0;
else
RoundP <= RoundP;
有沒有其他可能性？
1. TP 和 HPP 同時從終點回起點？

## Slide 47: RoundP Reg
  紀錄 TP 是不是在下一圈 (宣告此 Reg 為 RoundP，預設為 0)
  3.1 如果 TP 跑到終點後回到原點則設為 1
  3.2 否則，如果 HPP 跑到終點後回到原點則設為 0
  3.3 其他則保持原狀
Reg RoundP;
If(TP == 3 && Rec_Handshaking)
RoundP <= 1;
else if(HPP == 3 && Send_Handshaking)
RoundP <= 0;
else
RoundP <= RoundP;
TP = 3, HPP = 3
Pseudo TP = 3
Pseudo Distance = 3 - 3 = 0
RoundP = 0
Pattern = 0000
有沒有其他可能性？
TP 和 HPP 同時從終點回起點？
  兩個在同一圈 (RoundP = 0)
  兩個在不同圈 (RoundP = 1)
同時發生傳送和接收?
Empty 的情況下是在等接收資料
但資料就算來了還是要等下個 Cycle 才能被寫入
所以發生接收的當個 Cycle 沒辦法發生傳送
因此不可能同時

## Slide 48: RoundP Reg
  紀錄 TP 是不是在下一圈 (宣告此 Reg 為 RoundP，預設為 0)
  3.1 如果 TP 跑到終點後回到原點則設為 1
  3.2 否則，如果 HPP 跑到終點後回到原點則設為 0
  3.3 其他則保持原狀
Reg RoundP;
If(TP == 3 && Rec_Handshaking)
RoundP <= 1;
else if(HPP == 3 && Send_Handshaking)
RoundP <= 0;
else
RoundP <= RoundP;
TP = 3, HPP = 3
Pseudo TP = 3 + 4 = 7
Pseudo Distance = 7 - 3 = 4
RoundP = 1
Pattern = 1111
有沒有其他可能性？
TP 和 HPP 同時從終點回起點？
  兩個在同一圈 (RoundP = 0)
  兩個在不同圈 (RoundP = 1)
同時發生傳送和接收?
Full 的情況下是在等傳送資料
發生傳送的當個 Cycle，也可以同時發生接收
因為反正下個 Cycle 剛好就會有空位
那個空位也剛好可以填入接收的資料
因此可以同時發生傳送和接收
而在這種情況下，應該要將 RoundP 設為1
因為兩個本來就在不同圈
且下個 Cycle 都各自前進一圈
所以下個 Cycle 還是在不同圈
而原本條件也成立

## Slide 49: RoundP Reg
  紀錄 TP 是不是在下一圈 (宣告此 Reg 為 RoundP，預設為 0)
  3.1 如果 TP 跑到終點後回到原點則設為 1
  3.2 否則，如果 HPP 跑到終點後回到原點則設為 0
  3.3 其他則保持原狀
Reg RoundP;
If(TP == 3 && Rec_Handshaking)
RoundP <= 1;
else if(HPP == 3 && Send_Handshaking)
RoundP <= 0;
else
RoundP <= RoundP;
條件 OK!

## Slide 50: RoundP Reg
  紀錄 TP 是不是在下一圈 (宣告此 Reg 為 RoundP，預設為 0)
  3.1 如果 TP 跑到終點後回到原點則設為 1
  3.2 否則，如果 HPP 跑到終點後回到原點則設為 0
  3.3 其他則保持原狀
Reg RoundP;
If(TP == 3 && Rec_Handshaking)
RoundP <= 1;
else if(HPP == 3 && Send_Handshaking)
RoundP <= 0;
else
RoundP <= RoundP;

## Slide 51: RoundP Reg
  紀錄 TP 是不是在下一圈 (宣告此 Reg 為 RoundP，預設為 0)
  3.1 如果 TP 跑到終點後回到原點則設為 1
  3.2 否則，如果 HPP 跑到終點後回到原點則設為 0
  3.3 其他則保持原狀
Reg RoundP;
If(TP == 3 && Rec_Handshaking)
RoundP <= 1;
else if(HPP == 3 && Send_Handshaking)
RoundP <= 0;
else
RoundP <= RoundP;

## Slide 52: RoundP Reg
  紀錄 TP 是不是在下一圈 (宣告此 Reg 為 RoundP，預設為 0)
  3.1 如果 TP 跑到終點後回到原點則設為 1
  3.2 否則，如果 HPP 跑到終點後回到原點則設為 0
  3.3 其他則保持原狀
Reg RoundP;
If(TP == 3 && Rec_Handshaking)
RoundP <= 1;
else if(HPP == 3 && Send_Handshaking)
RoundP <= 0;
else
RoundP <= RoundP;

## Slide 53: RoundP Reg
  紀錄 TP 是不是在下一圈 (宣告此 Reg 為 RoundP，預設為 0)
  3.1 如果 TP 跑到終點後回到原點則設為 1
  3.2 否則，如果 HPP 跑到終點後回到原點則設為 0
  3.3 其他則保持原狀
Reg RoundP;
If(TP == 3 && Rec_Handshaking)
RoundP <= 1;
else if(HPP == 3 && Send_Handshaking)
RoundP <= 0;
else
RoundP <= RoundP;

## Slide 54: RoundP Reg
  紀錄 TP 是不是在下一圈 (宣告此 Reg 為 RoundP，預設為 0)
  3.1 如果 TP 跑到終點後回到原點則設為 1
  3.2 否則，如果 HPP 跑到終點後回到原點則設為 0
  3.3 其他則保持原狀
Reg RoundP;
If(TP == 3 && Rec_Handshaking)
RoundP <= 1;
else if(HPP == 3 && Send_Handshaking)
RoundP <= 0;
else
RoundP <= RoundP;

## Slide 55: RoundP Reg
  紀錄 TP 是不是在下一圈 (宣告此 Reg 為 RoundP，預設為 0)
  3.1 如果 TP 跑到終點後回到原點則設為 1
  3.2 否則，如果 HPP 跑到終點後回到原點則設為 0
  3.3 其他則保持原狀
Reg RoundP;
If(TP == 3 && Rec_Handshaking)
RoundP <= 1;
else if(HPP == 3 && Send_Handshaking)
RoundP <= 0;
else
RoundP <= RoundP;

## Slide 56: RoundP Reg
  紀錄 TP 是不是在下一圈 (宣告此 Reg 為 RoundP，預設為 0)
  3.1 如果 TP 跑到終點後回到原點則設為 1
  3.2 否則，如果 HPP 跑到終點後回到原點則設為 0
  3.3 其他則保持原狀
Reg RoundP;
If(TP == 3 && Rec_Handshaking)
RoundP <= 1;
else if(HPP == 3 && Send_Handshaking)
RoundP <= 0;
else
RoundP <= RoundP;

## Slide 57: ReadyM
Ready for MAC Unit

## Slide 58
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | ReadyM
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | Data | Valid
0 | x | 0
1 | x | 0
2 | x | 0
3 | x | 0
MAC
Data1
Data2
DataOut
W_HPP
I_HPP
HPM
W_TP
I_TP
O_TP
W_DataIn
I_DataIn
O_DataIn
DataOut
W_DataOut1
I_DataOut1
O_DataOut2
W_DataOut2
Data3
ReadyM:
Indicate whether Weight, Input and Output data
needed are all ready.

## Slide 59: 判斷 3 個 Buffer 可以讀出哪些 Data 給 MAC Unit
根據 W_TP, I_TP, O_TP, HPM 判斷哪些 Data 可以送給 MAC Unit
利用 ReadyM 做記號
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | ReadyM
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | Data | Valid
0 | x | 0
1 | x | 0
2 | x | 0
3 | x | 0
MAC
Data1
Data2
DataOut
HPM
W_TP
I_TP
O_TP
W_DataIn
I_DataIn
O_DataIn
DataOut
Data3
TP: Tail Pointer
HPM: Head Pointer MAC

## Slide 60: Rule
如何判斷 Pattern? (用類似剛剛的方法)
3 個 Reg 去紀錄 3 個 TP 是不是在下一圈 (W_RoundM, I_RoundM, O_RoundM)
  3.1 如果 TP 跑到終點後回到原點則設為 1
  3.2 如果 HPM 跑到終點後回到原點則設為 0
  3.3 其他則保持原狀
利用 Pseudo Distance 推出各自的 Pattern
  2.1 Pseudo TP = Round ? TP+4 : TP
  2.2 Pseudo Distance = Pseudo TP – HPM
最後將全部 Pattern 做 AND 運算
  Pseudo TP = RoundM ? TP+4 : TP;
Pseudo Distance = Pseudo TP – HPM;
Case(Pseudo Distance)
0: ReadyM = 0000;
1: ReadyM = 0001 << HPM;
2: ReadyM = 0011 << HPM;
3: ReadyM = 0111 << HPM;
4: ReadyM = 1111;
  ReadyM = W_ReadyM & I_ReadyM & O_ReadyM

## Slide 61: ReadyM
W_TP(Weight Tail Pointer)
HPM(Head Pointer MAC)
I_TP(Input Tail Pointer)
O_TP(Output Tail Pointer)
  Pseudo W_TP = W_RoundM ? W_TP+4 : W_TP;
Pseudo W_Distance = Pseudo W_TP – HPM;
Case(Pseudo W_Distance)
0: W_ReadyM = 0000;
1: W_ReadyM = 0001 << HPM;
2: W_ReadyM = 0011 << HPM;
3: W_ReadyM = 0111 << HPM;
4: W_ReadyM = 1111;
W_RoundM = 0, Pseudo W_TP = 0, Pseudo W_Distance = 0 – 0 = 0
I_RoundM = 0, Pseudo I_TP = 0, Pseudo I_Distance = 0 – 0 = 0
O_RoundM = 0, Pseudo O_TP = 0, Pseudo O_Distance = 0 – 0 = 0
  Pseudo I_TP = I_RoundM ? I_TP+4 : I_TP;
Pseudo I_Distance = Pseudo I_TP – HPM;
Case(Pseudo I_Distance)
0: I_ReadyM = 0000;
1: I_ReadyM = 0001 << HPM;
2: I_ReadyM = 0011 << HPM;
3: I_ReadyM = 0111 << HPM;
4: I_ReadyM = 1111;
  Pseudo O_TP = O_RoundM ? O_TP+4 : O_TP;
Pseudo O_Distance = Pseudo O_TP – HPM;
Case(Pseudo O_Distance)
0: O_ReadyM = 0000;
1: O_ReadyM = 0001 << HPM;
2: O_ReadyM = 0011 << HPM;
3: O_ReadyM = 0111 << HPM;
4: O_ReadyM = 1111;
0
0
0
0
0
0
ReadyM = 0000

## Slide 62: ReadyM
W_TP(Weight Tail Pointer)
HPM(Head Pointer MAC)
I_TP(Input Tail Pointer)
O_TP(Output Tail Pointer)
W_RoundM = 0, Pseudo W_TP = 1, Pseudo W_Distance = 1 – 0 = 1
I_RoundM = 0, Pseudo I_TP = 1, I_Distance = 1 – 0 = 1
O_RoundM = 0, Pseudo O_TP = 1, O_Distance = 1 – 0 = 1
1
0
1
0
1
0
ReadyM = 0001
  Pseudo W_TP = W_RoundM ? W_TP+4 : W_TP;
Pseudo W_Distance = Pseudo W_TP – HPM;
Case(Pseudo W_Distance)
0: W_ReadyM = 0000;
1: W_ReadyM = 0001 << HPM;
2: W_ReadyM = 0011 << HPM;
3: W_ReadyM = 0111 << HPM;
4: W_ReadyM = 1111;
  Pseudo I_TP = I_RoundM ? I_TP+4 : I_TP;
Pseudo I_Distance = Pseudo I_TP – HPM;
Case(Pseudo I_Distance)
0: I_ReadyM = 0000;
1: I_ReadyM = 0001 << HPM;
2: I_ReadyM = 0011 << HPM;
3: I_ReadyM = 0111 << HPM;
4: I_ReadyM = 1111;
  Pseudo O_TP = O_RoundM ? O_TP+4 : O_TP;
Pseudo O_Distance = Pseudo O_TP – HPM;
Case(Pseudo O_Distance)
0: O_ReadyM = 0000;
1: O_ReadyM = 0001 << HPM;
2: O_ReadyM = 0011 << HPM;
3: O_ReadyM = 0111 << HPM;
4: O_ReadyM = 1111;

## Slide 63: ReadyM
W_TP(Weight Tail Pointer)
HPM(Head Pointer MAC)
I_TP(Input Tail Pointer)
O_TP(Output Tail Pointer)
W_RoundM = 0, Pseudo W_TP = 2, Pseudo W_Distance = 2 – 1 = 1
I_RoundM = 0, Pseudo I_TP = 1, I_Distance = 1 - 1 = 0
O_RoundM = 0, Pseudo O_TP = 2, O_Distance = 2 – 1 = 1
2
1
1
1
2
1
ReadyM = 0000
  Pseudo W_TP = W_RoundM ? W_TP+4 : W_TP;
Pseudo W_Distance = Pseudo W_TP – HPM;
Case(Pseudo W_Distance)
0: W_ReadyM = 0000;
1: W_ReadyM = 0001 << HPM;
2: W_ReadyM = 0011 << HPM;
3: W_ReadyM = 0111 << HPM;
4: W_ReadyM = 1111;
  Pseudo I_TP = I_RoundM ? I_TP+4 : I_TP;
Pseudo I_Distance = Pseudo I_TP – HPM;
Case(Pseudo I_Distance)
0: I_ReadyM = 0000;
1: I_ReadyM = 0001 << HPM;
2: I_ReadyM = 0011 << HPM;
3: I_ReadyM = 0111 << HPM;
4: I_ReadyM = 1111;
  Pseudo O_TP = O_RoundM ? O_TP+4 : O_TP;
Pseudo O_Distance = Pseudo O_TP – HPM;
Case(Pseudo O_Distance)
0: O_ReadyM = 0000;
1: O_ReadyM = 0001 << HPM;
2: O_ReadyM = 0011 << HPM;
3: O_ReadyM = 0111 << HPM;
4: O_ReadyM = 1111;

## Slide 64: ReadyM
W_TP(Weight Tail Pointer)
HPM(Head Pointer MAC)
I_TP(Input Tail Pointer)
O_TP(Output Tail Pointer)
W_RoundM = 0, Pseudo W_TP = 3, Pseudo W_Distance = 3 – 1 = 2
I_RoundM = 0, Pseudo I_TP = 1, I_Distance = 1 – 1 = 0
O_RoundM = 0, Pseudo O_TP = 2, O_Distance = 2 – 1 = 1
3
1
1
1
2
1
ReadyM = 0000
  Pseudo W_TP = W_RoundM ? W_TP+4 : W_TP;
Pseudo W_Distance = Pseudo W_TP – HPM;
Case(Pseudo W_Distance)
0: W_ReadyM = 0000;
1: W_ReadyM = 0001 << HPM;
2: W_ReadyM = 0011 << HPM;
3: W_ReadyM = 0111 << HPM;
4: W_ReadyM = 1111;
  Pseudo I_TP = I_RoundM ? I_TP+4 : I_TP;
Pseudo I_Distance = Pseudo I_TP – HPM;
Case(Pseudo I_Distance)
0: I_ReadyM = 0000;
1: I_ReadyM = 0001 << HPM;
2: I_ReadyM = 0011 << HPM;
3: I_ReadyM = 0111 << HPM;
4: I_ReadyM = 1111;
  Pseudo O_TP = O_RoundM ? O_TP+4 : O_TP;
Pseudo O_Distance = Pseudo O_TP – HPM;
Case(Pseudo O_Distance)
0: O_ReadyM = 0000;
1: O_ReadyM = 0001 << HPM;
2: O_ReadyM = 0011 << HPM;
3: O_ReadyM = 0111 << HPM;
4: O_ReadyM = 1111;

## Slide 65: ReadyM
W_TP(Weight Tail Pointer)
HPM(Head Pointer MAC)
I_TP(Input Tail Pointer)
O_TP(Output Tail Pointer)
W_RoundM = 1, Pseudo W_TP = 0 + 4 = 4, Pseudo W_Distance = 4 – 1 = 3
I_RoundM = 0, Pseudo I_TP = 1, I_Distance = 1 – 1 = 0
O_RoundM = 0, Pseudo O_TP = 2, O_Distance = 2 – 1 = 1
0
1
1
1
2
1
ReadyM = 0000
  Pseudo W_TP = W_RoundM ? W_TP+4 : W_TP;
Pseudo W_Distance = Pseudo W_TP – HPM;
Case(Pseudo W_Distance)
0: W_ReadyM = 0000;
1: W_ReadyM = 0001 << HPM;
2: W_ReadyM = 0011 << HPM;
3: W_ReadyM = 0111 << HPM;
4: W_ReadyM = 1111;
  Pseudo I_TP = I_RoundM ? I_TP+4 : I_TP;
Pseudo I_Distance = Pseudo I_TP – HPM;
Case(Pseudo I_Distance)
0: I_ReadyM = 0000;
1: I_ReadyM = 0001 << HPM;
2: I_ReadyM = 0011 << HPM;
3: I_ReadyM = 0111 << HPM;
4: I_ReadyM = 1111;
  Pseudo O_TP = O_RoundM ? O_TP+4 : O_TP;
Pseudo O_Distance = Pseudo O_TP – HPM;
Case(Pseudo O_Distance)
0: O_ReadyM = 0000;
1: O_ReadyM = 0001 << HPM;
2: O_ReadyM = 0011 << HPM;
3: O_ReadyM = 0111 << HPM;
4: O_ReadyM = 1111;

## Slide 66: ReadyM
W_TP(Weight Tail Pointer)
HPM(Head Pointer MAC)
I_TP(Input Tail Pointer)
O_TP(Output Tail Pointer)
W_RoundM = 1, Pseudo W_TP = 1 + 4 = 5, Pseudo W_Distance = 5 – 1 = 4
I_RoundM = 0, Pseudo I_TP = 1, I_Distance = 1 – 1 = 0
O_RoundM = 0, Pseudo O_TP = 2, O_Distance = 2 – 1 = 1
1
1
1
1
2
1
ReadyM = 0000
  Pseudo W_TP = W_RoundM ? W_TP+4 : W_TP;
Pseudo W_Distance = Pseudo W_TP – HPM;
Case(Pseudo W_Distance)
0: W_ReadyM = 0000;
1: W_ReadyM = 0001 << HPM;
2: W_ReadyM = 0011 << HPM;
3: W_ReadyM = 0111 << HPM;
4: W_ReadyM = 1111;
  Pseudo I_TP = I_RoundM ? I_TP+4 : I_TP;
Pseudo I_Distance = Pseudo I_TP – HPM;
Case(Pseudo I_Distance)
0: I_ReadyM = 0000;
1: I_ReadyM = 0001 << HPM;
2: I_ReadyM = 0011 << HPM;
3: I_ReadyM = 0111 << HPM;
4: I_ReadyM = 1111;
  Pseudo O_TP = O_RoundM ? O_TP+4 : O_TP;
Pseudo O_Distance = Pseudo O_TP – HPM;
Case(Pseudo O_Distance)
0: O_ReadyM = 0000;
1: O_ReadyM = 0001 << HPM;
2: O_ReadyM = 0011 << HPM;
3: O_ReadyM = 0111 << HPM;
4: O_ReadyM = 1111;

## Slide 67: ReadyM
W_TP(Weight Tail Pointer)
HPM(Head Pointer MAC)
I_TP(Input Tail Pointer)
O_TP(Output Tail Pointer)
W_RoundM = 1, Pseudo W_TP = 1 + 4 = 5, Pseudo W_Distance = 5 – 1 = 4
I_RoundM = 0, Pseudo I_TP = 2, I_Distance = 2 – 1 = 0
O_RoundM = 0, Pseudo O_TP = 3, O_Distance = 3 – 1 = 2
1
1
2
1
3
1
ReadyM = 0010
  Pseudo W_TP = W_RoundM ? W_TP+4 : W_TP;
Pseudo W_Distance = Pseudo W_TP – HPM;
Case(Pseudo W_Distance)
0: W_ReadyM = 0000;
1: W_ReadyM = 0001 << HPM;
2: W_ReadyM = 0011 << HPM;
3: W_ReadyM = 0111 << HPM;
4: W_ReadyM = 1111;
  Pseudo I_TP = I_RoundM ? I_TP+4 : I_TP;
Pseudo I_Distance = Pseudo I_TP – HPM;
Case(Pseudo I_Distance)
0: I_ReadyM = 0000;
1: I_ReadyM = 0001 << HPM;
2: I_ReadyM = 0011 << HPM;
3: I_ReadyM = 0111 << HPM;
4: I_ReadyM = 1111;
  Pseudo O_TP = O_RoundM ? O_TP+4 : O_TP;
Pseudo O_Distance = Pseudo O_TP – HPM;
Case(Pseudo O_Distance)
0: O_ReadyM = 0000;
1: O_ReadyM = 0001 << HPM;
2: O_ReadyM = 0011 << HPM;
3: O_ReadyM = 0111 << HPM;
4: O_ReadyM = 1111;

## Slide 68: ReadyM
W_TP(Weight Tail Pointer)
HPM(Head Pointer MAC)
I_TP(Input Tail Pointer)
O_TP(Output Tail Pointer)
W_RoundM = 1, Pseudo W_TP = 1 + 4 = 5, Pseudo W_Distance = 5 – 1 = 4
I_RoundM = 0, Pseudo I_TP = 3, I_Distance = 3 – 2 = 1
O_RoundM = 0, Pseudo O_TP = 3, O_Distance = 3 – 2 = 1
1
2
3
2
3
2
ReadyM = 0100
  Pseudo W_TP = W_RoundM ? W_TP+4 : W_TP;
Pseudo W_Distance = Pseudo W_TP – HPM;
Case(Pseudo W_Distance)
0: W_ReadyM = 0000;
1: W_ReadyM = 0001 << HPM;
2: W_ReadyM = 0011 << HPM;
3: W_ReadyM = 0111 << HPM;
4: W_ReadyM = 1111;
  Pseudo I_TP = I_RoundM ? I_TP+4 : I_TP;
Pseudo I_Distance = Pseudo I_TP – HPM;
Case(Pseudo I_Distance)
0: I_ReadyM = 0000;
1: I_ReadyM = 0001 << HPM;
2: I_ReadyM = 0011 << HPM;
3: I_ReadyM = 0111 << HPM;
4: I_ReadyM = 1111;
  Pseudo O_TP = O_RoundM ? O_TP+4 : O_TP;
Pseudo O_Distance = Pseudo O_TP – HPM;
Case(Pseudo O_Distance)
0: O_ReadyM = 0000;
1: O_ReadyM = 0001 << HPM;
2: O_ReadyM = 0011 << HPM;
3: O_ReadyM = 0111 << HPM;
4: O_ReadyM = 1111;

## Slide 69: ReadyM
W_TP(Weight Tail Pointer)
HPM(Head Pointer MAC)
I_TP(Input Tail Pointer)
O_TP(Output Tail Pointer)
W_RoundM = 1, Pseudo W_TP = 1 + 4 = 5, Pseudo W_Distance = 5 – 1 = 4
I_RoundM = 0, Pseudo I_TP = 0 + 4 = 4, I_Distance = 4 – 2 = 2
O_RoundM = 0, Pseudo O_TP = 3, O_Distance = 3 – 2 = 1
1
2
0
2
3
2
ReadyM = 0100
  Pseudo W_TP = W_RoundM ? W_TP+4 : W_TP;
Pseudo W_Distance = Pseudo W_TP – HPM;
Case(Pseudo W_Distance)
0: W_ReadyM = 0000;
1: W_ReadyM = 0001 << HPM;
2: W_ReadyM = 0011 << HPM;
3: W_ReadyM = 0111 << HPM;
4: W_ReadyM = 1111;
  Pseudo I_TP = I_RoundM ? I_TP+4 : I_TP;
Pseudo I_Distance = Pseudo I_TP – HPM;
Case(Pseudo I_Distance)
0: I_ReadyM = 0000;
1: I_ReadyM = 0001 << HPM;
2: I_ReadyM = 0011 << HPM;
3: I_ReadyM = 0111 << HPM;
4: I_ReadyM = 1111;
  Pseudo O_TP = O_RoundM ? O_TP+4 : O_TP;
Pseudo O_Distance = Pseudo O_TP – HPM;
Case(Pseudo O_Distance)
0: O_ReadyM = 0000;
1: O_ReadyM = 0001 << HPM;
2: O_ReadyM = 0011 << HPM;
3: O_ReadyM = 0111 << HPM;
4: O_ReadyM = 1111;

## Slide 70: 判斷 3 個 Buffer 可以讀出哪些 Data 給 MAC Unit
根據各自的 TP(Tail Pointer) 和 HPM(Head Pointer MAC) 推斷出各自的 ReadyM Pattern
將三個 Pattern 使用 AND 運算，得到最後 ReadyM 結果
  ReadyM = W_ReadyM & I_ReadyM & O_ReadyM
  Pseudo W_TP = W_RoundM ? W_TP+4 : W_TP;
Pseudo W_Distance = Pseudo W_TP – HPM;
Case(Pseudo W_Distance)
0: W_ReadyP = 0000;
1: W_ReadyP = 0001 << HPP;
2: W_ReadyP = 0011 << HPP;
3: W_ReadyP = 0111 << HPP;
4: W_ReadyP = 1111;
  Pseudo I_TP = I_RoundM ? I_TP+4 : I_TP;
Pseudo I_Distance = Pseudo I_TP – HPM;
Case(Pseudo I_Distance)
0: I_ReadyP = 0000;
1: I_ReadyP = 0001 << HPP;
2: I_ReadyP = 0011 << HPP;
3: I_ReadyP = 0111 << HPP;
4: I_ReadyP = 1111;
  Pseudo O_TP = O_RoundM ? O_TP+4 : O_TP;
Pseudo O_Distance = Pseudo O_TP – HPM;
Case(Pseudo O_Distance)
0: O_ReadyP = 0000;
1: O_ReadyP = 0001 << HPP;
2: O_ReadyP = 0011 << HPP;
3: O_ReadyP = 0111 << HPP;
4: O_ReadyP = 1111;

## Slide 71
# | Data | Valid | ReadyP | ReadyM
0 | x | 0 | 0 | 0
1 | x | 0 | 0 | 0
2 | x | 0 | 0 | 0
3 | x | 0 | 0 | 0
# | ReadyM
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
# | Data | Valid | ReadyP | ReadyM
0 | x | 0 | 0 | 0
1 | x | 0 | 0 | 0
2 | x | 0 | 0 | 0
3 | x | 0 | 0 | 0
# | Data | Valid | ReadyM
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
MAC
Data1
Data2
DataOut
W_HPP
I_HPP
HPM
W_TP
I_TP
O_TP
W_DataIn
I_DataIn
O_DataIn
O_DataOut
I_DataOut2
O_DataOut2
W_DataOut2
Data3

## Slide 72: Valid

## Slide 73
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | ReadyM
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | Data | Valid
0 | x | 0
1 | x | 0
2 | x | 0
3 | x | 0
MAC
Data1
Data2
DataOut
W_HPP
I_HPP
HPM
W_TP
I_TP
O_TP
W_DataIn
I_DataIn
O_DataIn
DataOut
W_DataOut1
I_DataOut1
O_DataOut2
W_DataOut2
Data3
Input Valid bit: Indicate whether the data in Input reg i is valid.
Weight Valid bit: Indicate whether the data in Weight reg i is valid.
Output Valid bit: Indicate whether the data in Output reg i is valid.

## Slide 74: 判斷 3 個 Buffer 哪些 Reg 的 Data 為 Valid
Weight 和 Input
  還在等待送給下個 PE 或是 MAC Unit 的 Data 都為 Valid
  根據各自的 ReadyP[4] 和 ReadyM[4] 判斷哪些 Reg 的 Data 為 Valid
Output
  還在等待送給 MAC Unit 的 Data 都為 Valid
  根據 O_ReadyM[4] 判斷哪些 Reg 的 Data 為 Valid
利用各自的 Valid 做記號
  W_Valid[i] = W_ReadyP[i] | ReadyM[i]
  I_Valid[i] = I_ReadyP[i] | ReadyM[i]
  O_Valid[i] = O_ReadyM[i]

## Slide 75
# | Data | Valid | ReadyP
0 | W0 | 1 | 1
1 | W1 | 1 | 1
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | ReadyM
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
# | Data | Valid | ReadyP
0 | I0 | 1 | 1
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | Data | Valid
0 | x | 0
1 | x | 0
2 | x | 0
3 | x | 0
MAC
Data1
Data2
DataOut
W_HPP
I_HPP
HPM
W_TP
I_TP
O_TP
W_DataIn
I_DataIn
O_DataIn
DataOut
W_DataOut1
I_DataOut1
O_DataOut2
W_DataOut2
Data3

## Slide 76: full

## Slide 77: 判斷 3 個 Buffer 是否為 Full
根據各自的 Valid 判斷 Buffer 目前是否為 Full
如果 Buffer 裡每個 Reg 的 Data 都為 Valid，則 Buffer 為 Full
利用各自的 Full bit 做記號
  W_Full = W_Valid[0] & W_Valid[1] & W_Valid[2] & W_Valid[3]
  I_Full = I_Valid[0] & I_Valid[1] & I_Valid[2] & I_Valid[3]
  O_Full = O_Valid[0] & O_Valid[1] & O_Valid[2] & O_Valid[3]
Valid[0]
Valid[1]
AND
Full
Valid[2]
Valid[3]
# | Data | Valid | ReadyP
0 | W0 | 1 | 1
1 | W1 | 1 | 1
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0

## Slide 78: 判斷 3 個 Buffer 是否為 Full
如果只有這些條件，就表示送出時沒辦法同時寫入
但照理來說，當個 Cycle 有讀出資料的話，表示下個 Cycle 會空一個位置出來
所以當個 Cycle 可以發生寫入動作，反正下個 Cycle 才會寫入到該位置
Pseudo TP = 3 + 4 = 7
Pseudo Distance = 7 - 3 = 4
RoundP = 1
Pattern = 1111
  Full = Valid[0] & Valid[1] & Valid[2] & Valid[3]
  = 1 & 1 & 1 & 1 = 1
D4
D5
D6
D3
D7
D3
D4
D5
D6
(D3)D7
D8
D4
Cycle(T)
Cycle(T+1)

## Slide 79: 判斷 3 個 Buffer 是否為 Full
所以只要確定下個 Cycle Reading Pointer 會往後移動
就可以把 Full 關掉，讓寫入的動作不會被擋住
Pseudo TP = 3 + 4 = 7
Pseudo Distance = 7 - 3 = 4
RoundP = 1
Pattern = 1111
D4
D5
D6
D3
D7
D3
D4
D5
D6
(D3)D7
D8
D4
Cycle(T)
Cycle(T+1)
TP
HPP

## Slide 80
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | ReadyM
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | Data | Valid
0 | x | 0
1 | x | 0
2 | x | 0
3 | x | 0
MAC
Data1
Data2
DataOut
W_HPP
I_HPP
HPM
W_TP
I_TP
O_TP
W_DataIn
I_DataIn
O_DataIn
W_DataOut1
I_DataOut1
O_DataOut2
W_DataOut2
Data3
O_DataOut
I_DataOut2
Reading Pointer of Weight

## Slide 81
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | ReadyM
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | Data | Valid
0 | x | 0
1 | x | 0
2 | x | 0
3 | x | 0
MAC
Data1
Data2
DataOut
W_HPP
I_HPP
HPM
W_TP
I_TP
O_TP
W_DataIn
I_DataIn
O_DataIn
W_DataOut1
I_DataOut1
O_DataOut2
W_DataOut2
Data3
O_DataOut
I_DataOut2
Reading Pointer of Input

## Slide 82
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | ReadyM
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
# | Data | Valid | ReadyP
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
# | Data | Valid
0 | x | 0
1 | x | 0
2 | x | 0
3 | x | 0
MAC
Data1
Data2
DataOut
W_HPP
I_HPP
HPM
W_TP
I_TP
O_TP
W_DataIn
I_DataIn
O_DataIn
W_DataOut1
I_DataOut1
O_DataOut2
W_DataOut2
Data3
O_DataOut
I_DataOut2
Reading Pointer of Output

## Slide 83: 判斷 Output Buffer 是否為 Full
Output 只有一個 Reading Pointer (HPM)
1. 當個 Cycle 是否會送出給 MAC 單元 (ReadyM[HPM])
  O_Full = O_Valid[0] & O_Valid[1] & O_Valid[2] & O_Valid[3] & ~ReadyM[HPM]

## Slide 84: 判斷 Weight 和 Input Buffer 是否為 Full
但是 Weight 和 Input 有兩個 Reading Pointer (HPM, HPP)
(讓 HPM 移動的條件)
Send 端的 Handshaking (Send_Handshaking)
(讓 HPP 移動的條件)
  送出 Data 給 MAC 單元 (ReadyM[HPM])
  W_Full = W_Valid[0] & W_Valid[1] & W_Valid[2] & W_Valid[3] & ??
  I_Full = I_Valid[0] & I_Valid[1] & I_Valid[2] & I_Valid[3] & ??

## Slide 85: 判斷 Weight 和 Input Buffer 是否為 Full
應該要判斷 HPM 和 HPP 誰跑得比較慢
如果是 HPM 跑得比較慢，那就算讓 HPP 移動的條件成立，還是不能把 FULL 關掉
如果是 HPP 跑得比較慢，那就算讓 HPM 移動的條件成立，還是不能把 FULL 關掉
HPM
TP
HPP
1.
2.

## Slide 86: 判斷 Weight 和 Input Buffer 是否為 Full
可以把 Full 關掉的條件(新增一個 Signal 為 Full_Off)
如果 HPP 和 HPM 相等
  Full_Off = Send_Handshaking && ReadyM[HPM]
如果 HPP 比 HPM 慢
  Full_Off = Send_Handshaking
如果 HPM 比 HPP 慢
  Full_Off = ReadyM[HPM]

## Slide 87: 判斷 Weight 和 Input Buffer 是否為 Full
可以把 Full 關掉的條件(新增一個 Signal 為 Full_Off)
如果 HPP 和 HPM 相等
  Full_Off = Send_Handshaking && ReadyM[HPM]
如果 HPP 比 HPM 慢
  Full_Off = Send_Handshaking
如果 HPM 比 HPP 慢
  Full_Off = ReadyM[HPM]
但是用這個邏輯
應該就要用到 Comparator
有沒有其他簡單邏輯判斷誰是跑比較慢的?

## Slide 88: 判斷 Weight 和 Input Buffer 是否為 Full
HPP 比 HPM 慢
紅色部分比較少的就是跑比較快的？
HPM
TP
HPP
ReadyP
ReadyM
拆解

## Slide 89: 判斷 Weight 和 Input Buffer 是否為 Full
HPM 比 HPP 慢
紅色部分比較少的就是跑比較快的？
HPM
TP
HPP
ReadyP
ReadyM
拆解

## Slide 90: 判斷 3 個 Buffer 是否為 Full
  O_Full_Off = ReadyM[HPM];
  W_Full = W_Valid[0] & W_Valid[1] & W_Valid[2] & W_Valid[3] & ~W_Full_Off
  I_Full = I_Valid[0] & I_Valid[1] & I_Valid[2] & I_Valid[3] & ~I_Full_Off
  O_Full = O_Valid[0] & O_Valid[1] & O_Valid[2] & O_Valid[3] & ~O_Full_Off
Valid[0]
Valid[1]
AND
Full
Valid[2]
Valid[3]
~Full_Off
如果 W_HPP 和 HPM 相等
  W_Full_Off = W_Send_Handshaking && ReadyM[HPM]
如果 W_HPP 比 HPM 慢
  W_Full_Off = W_Send_Handshaking
如果 HPM 比 W_HPP 慢
  W_Full_Off = ReadyM[HPM]
如果 I_HPP 和 HPM 相等
  I_Full_Off = I_Send_Handshaking && ReadyM[HPM]
如果 I_HPP 比 HPM 慢
  I_Full_Off = I_Send_Handshaking
如果 HPM 比 I_HPP 慢
  I_Full_Off = ReadyM[HPM]

## Slide 91: eMPTY

## Slide 92: 判斷 Weight 和 Input Buffer 是否為 Empty
如果 Buffer 裡每個 Reg 的 Data 都沒有準備好要傳送給下個 PE，則 Buffer 為 Empty
根據各自的 ReadyP 判斷 Buffer 目前是否為 Empty
利用各自的 Empty bit 做記號
  W_Empty = ~W_ReadyP[0] & ~W_ReadyP[1] & ~W_ReadyP[2] & ~W_ReadyP[3]
  I_Empty = ~I_ReadyP[0] & ~I_ReadyP[1] & ~I_ReadyP[2] & ~I_ReadyP[3]
~ReadyP[0]
~ReadyP[1]
AND
~ReadyP[2]
~ReadyP[3]
Empty
# | Data | Valid | ReadyP
0 | W0 | 1 | 1
1 | W1 | 1 | 1
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0

## Slide 93: dATAoUTvALID

## Slide 94: 判斷 Weight 和 Input Buffer 是否有 Data 要給下個 PE
只要 Buffer 不為 Empty，就表示目前 Buffer 有資料可以送給下個 PE
利用各自的 DataOutValid 做記號
  W_DataOutValid = ~W_Empty;
  I_DataOutValid = ~I_Empty;
NOT
~Empty
DataOutValid

## Slide 95: Send_Handshaking

## Slide 96: 判斷 Weight 和 Input Buffer 是否能成功傳送 Data 給下個 PE?
Buffer 是否有 Data 要送出? DataOutValid
下個 PE 是否能接收 Data? DataOutRdy
1. 和 2. 都成立才能成功傳送 Data 給下個 PE
利用各自的 Send_Handshaking 做記號
  W_Send_Handshaking = W_DataOutValid & W_DataOutRdy;
  I_Send_Handshaking = I_DataOutValid & I_DataOutRdy;
AND
DataOutValid
DataOutRdy
Send_Handshaking

## Slide 97: DataInRdy

## Slide 98: 判斷 3 個 Buffer 各自 是否有空間能接收 Data
只要不為 Full，就表示目前 Buffer 尚有空間
利用各自的 DataInRdy 做記號
  W_DataInRdy = ~W_Full;
  I_DataInRdy = ~I_Full;
  O_DataInRdy = ~O_Full;
NOT
~Full
DataInRdy

## Slide 99: Rec_Handshaking

## Slide 100: 判斷 3 個 Buffer 是否成功接收 Data?
Buffer 是否有空間? DataInRdy
前面是否有 Data 要送進來? DataInValid
1. 和 2. 都成立才能成功接收 Data
利用各自的 Rec_Handshaking 做記號
  W_Rec_Handshaking = W_DataInRdy & W_DataInValid;
  I_Rec_Handshaking = I_DataInRdy & I_DataInValid;
  O_Rec_Handshaking = O_DataInRdy & O_DataInValid;
DataInValid
DataInRdy
AND
Rec_Handshaking

## Slide 101: nop

## Slide 102: 判斷目前傳送給 MAC Unit 的 Data 是否為有效的
如果目前 MAC 所需的 Weight, Input 和 Output Data 都 Ready，則當前傳入 MAC Unit 的資料為有效的，就要把 NOP 設為 0
判斷 ReadyM[HPM] 若為 1 則表示所需 Data 都 Ready 了
將 ReadyM[HPM] 反向(=0) 傳入 MUL 的 NOP
NOP = ~ReadyM[HPM];
MUX
ReadyM[0]
0
1
2
3
ReadyM[1]
ReadyM[2]
ReadyM[3]
Sel
HPM
MUL
NOP
NOT

## Slide 103: HPP

## Slide 104: 更新 Weight 和 Input Buffer 的 HPP
如果各自 Buffer 的 Sender 端成功 Handshaking，則將各自 HPP(Head Pointer next PE) 遞增
否則跳過這個動作
  if(W_Send_Handshaking)
  W_HPP++;
  else
  skip;
  if(I_Send_Handshaking)
  I_HPP++;
  else
  skip;
HPP
+1
En
Send_Handshaking

## Slide 105: HPM

## Slide 106: 更新 HPM
如果目前 HPM(Head Pointer MAC) 所指到的 Weight, Input 和 Output Data 都準備好傳送，則將 HPM 遞增
否則跳過這個動作
  if(ReadyM[HPM])
  HPM++;
  else
  skip;
HPM
+1
En
ReadyM[HPM]

## Slide 107: TP

## Slide 108: 更新 3 個 Buffer 的 TP
如果各自 Buffer 的 Receiver 端成功 Handshaking (Rec_Handshaking)，則將各自 TP (Tail Pointer) 遞增
否則跳過這個動作
  if(W_Rec_Handshaking)
  W_TP++;
  else
  skip;
  if(I_Rec_Handshaking)
  I_TP++;
  else
  skip;
  if(O_Rec_Handshaking)
  O_TP++;
  else
  skip;
TP
+1
En
Rec_Handshaking

## Slide 109: Receive Data

## Slide 110: 3 個 Buffer 接收 Data
如果各自的 Receiver 端成功 Handshaking (Rec_Handshaking)，則將各自 Buffer 收到的 Data 寫入 Buffer 內各自 TP (Tail Pointer) 所指到的位置
否則跳過這個動作
  if(W_Rec_Handshaking)
  Weight_Buf[W_TP] <= W_DataIn;
  else
  skip;
  if(I_Rec_Handshaking)
  Input_Buf[W_TP] <= I_DataIn;
  else
  skip;
  if(O_Rec_Handshaking)
  Output_Buf[O_TP] <= O_DataIn;
  else
  skip;

## Slide 111: Other Problems

## Slide 112: 1.下個 Output Buffer 不一定可以收 MAC 算完的結果
如果 MAC 算完，但下個 PE 的 Output Buffer 沒空間可以收，該怎麼處理？
所以讓資料進入到 MAC 的時候，先偷看後個 PE 的 Output Buffer 是否有空間
有空間 (O_DataOutRdy = 1) => 可以送給 MAC
沒空間 (O_DataOutRdy = 0) => 阻止送給 MAC
HPM 的規則和 NOP 的規則要改
PE(0,0)
PE(1,0)
O_DataInRdy
O_DataOutRdy

## Slide 113: 1.下個 Output Buffer 不一定可以收 MAC 算完的結果
如果 MAC 算完，但下個 PE 的 Output Buffer 沒空間可以收，該怎麼處理？
所以讓資料進入到 MAC 的時候，先偷看後個 PE 的 Output Buffer 是否有空間
有空間 (O_DataOutRdy = 1) => 可以送給 MAC
沒空間 (O_DataOutRdy = 0) => 阻止送給 MAC
HPM 的規則和 NOP 的規則要改
PE(0,0)
PE(1,0)
O_DataInRdy
O_DataOutRdy
I’m Ready for Sending Data to MAC!
Do U have spaces?
YES!
1
Great!

## Slide 114: 1.下個 Output Buffer 不一定可以收 MAC 算完的結果
如果 MAC 算完，但下個 PE 的 Output Buffer 沒空間可以收，該怎麼處理？
所以讓資料進入到 MAC 的時候，先偷看後個 PE 的 Output Buffer 是否有空間
有空間 (O_DataOutRdy = 1) => 可以送給 MAC
沒空間 (O_DataOutRdy = 0) => 阻止送給 MAC
HPM 的規則和 NOP 的規則要改
PE(0,0)
PE(1,0)
O_DataInRdy
O_DataOutRdy
I’m Ready for Sending Data to MAC!
Do U have spaces?
No!
0
OK, I will wait for U.

## Slide 115: HPM 的規則
如果目前 HPM(Head Pointer MAC) 所指到的 Weight, Input 和 Output Data 都準備好傳送，並且後個 PE 的 Output Buffer 準備好接收 MAC 結果，則將 HPM 遞增
否則跳過這個動作
  if(ReadyM[HPM] && O_DataOutRdy)
  HPM++;
  else
  skip;
HPM
+1
En
ReadyM[HPM]
O_DataOutRdy
AND

## Slide 116: NOP 的規則
如果目前 MAC 所需的 Weight, Input 和 Output Data 都 Ready，並且後個 PE 的 Output Buffer 準備好接收 MAC 結果，則當前傳入 MAC Unit 的資料為有效的，就要把 NOP 設為 0
判斷 ReadyM[HPM] 若為 1 則表示所需 Data 都 Ready 了
將 ReadyM[HPM] 反向(=0) 傳入 MUL 的 NOP
NOP = ~(ReadyM[HPM] & O_DataOutRdy);
MUX
ReadyM[0]
0
1
2
3
ReadyM[1]
ReadyM[2]
ReadyM[3]
Sel
HPM
MUL
NOP
NOT
O_DataOutRdy
AND

## Slide 117: cONCLUSION

## Slide 118
# | Data | Valid | ReadyP | ReadyM
0 | x | 0 | 0 | 0
1 | x | 0 | 0 | 0
2 | x | 0 | 0 | 0
3 | x | 0 | 0 | 0
# | ReadyM
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
# | Data | Valid | ReadyP | ReadyM
0 | x | 0 | 0 | 0
1 | x | 0 | 0 | 0
2 | x | 0 | 0 | 0
3 | x | 0 | 0 | 0
# | Data | Valid | ReadyM
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
MAC
Data1
Data2
DataOut
W_HPP
I_HPP
HPM
W_TP
I_TP
O_TP
W_DataIn
I_DataIn
O_DataIn
O_DataOut
W_DataOut1
I_DataOut1
O_DataOut2
W_DataOut2
Data3
W_RoundM
I_RoundM
O_RoundM
W_RoundP
I_RoundP
I_DataOut2

## Slide 119
# | Data | Valid | ReadyP | ReadyM
0 | x | 0 | 0 | 0
1 | x | 0 | 0 | 0
2 | x | 0 | 0 | 0
3 | x | 0 | 0 | 0
# | ReadyM
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
# | Data | Valid | ReadyP | ReadyM
0 | x | 0 | 0 | 0
1 | x | 0 | 0 | 0
2 | x | 0 | 0 | 0
3 | x | 0 | 0 | 0
# | Data | Valid | ReadyM
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
MAC
Data1
Data2
DataOut
W_HPP
I_HPP
HPM
W_TP
I_TP
O_TP
W_DataIn
I_DataIn
O_DataIn
O_DataOut
W_DataOut1
I_DataOut1
O_DataOut2
W_DataOut2
Data3
W_RoundM
I_RoundM
O_RoundM
W_RoundP
I_RoundP
I_DataOut2
紀錄那些 Data 已經準備好送給 MAC Unit

## Slide 120
# | Data | Valid | ReadyP | ReadyM
0 | x | 0 | 0 | 0
1 | x | 0 | 0 | 0
2 | x | 0 | 0 | 0
3 | x | 0 | 0 | 0
# | ReadyM
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
# | Data | Valid | ReadyP | ReadyM
0 | x | 0 | 0 | 0
1 | x | 0 | 0 | 0
2 | x | 0 | 0 | 0
3 | x | 0 | 0 | 0
# | Data | Valid | ReadyM
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
MAC
Data1
Data2
DataOut
W_HPP
I_HPP
HPM
W_TP
I_TP
O_TP
W_DataIn
I_DataIn
O_DataIn
O_DataOut
W_DataOut1
I_DataOut1
O_DataOut2
W_DataOut2
Data3
W_RoundM
I_RoundM
O_RoundM
W_RoundP
I_RoundP
I_DataOut2
紀錄 TP 和 HPM 間的狀況

## Slide 121
# | Data | Valid | ReadyP | ReadyM
0 | x | 0 | 0 | 0
1 | x | 0 | 0 | 0
2 | x | 0 | 0 | 0
3 | x | 0 | 0 | 0
# | ReadyM
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
# | Data | Valid | ReadyP | ReadyM
0 | x | 0 | 0 | 0
1 | x | 0 | 0 | 0
2 | x | 0 | 0 | 0
3 | x | 0 | 0 | 0
# | Data | Valid | ReadyM
0 | x | 0 | 0
1 | x | 0 | 0
2 | x | 0 | 0
3 | x | 0 | 0
MAC
Data1
Data2
DataOut
W_HPP
I_HPP
HPM
W_TP
I_TP
O_TP
W_DataIn
I_DataIn
O_DataIn
O_DataOut
W_DataOut1
I_DataOut1
O_DataOut2
W_DataOut2
Data3
W_RoundM
I_RoundM
O_RoundM
W_RoundP
I_RoundP
I_DataOut2
紀錄 TP 和 HPP 間的狀況